20.04.2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 1

### на выполнение работ по реконструкции помещения раздевалок 1-го этажа в МАОУ "Гимназия № 47", по адресу: 450083, г. Уфа, ул.Парковая, 12/1

Все ремонтные работы должны проводиться в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, в т.ч.СНиП, СанПин и сметной документацией.

Срок предоставления гарантии качества -2 года с момента принятия работ (Гражданский кодекс РФ ст.724)

Сроки выполнения работ – 30 (тридцать) рабочих дней со дня подписания контракта.

Объём предоставления гарантий качества -100% на выполнение работ по капитальному ремонту.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж заполнений перегородок из ДСП | 100 м2 | 1,7 |
| 2 | Монтаж кабель-канала по потолку с укладкой существующей проводки | 100 м.п. | 0,31 |
| 3 | Демонтаж линолеума и дощатых полов | 100 м2 | 0,705 |
| 4 | Вывоз образовавшегося строительного мусора | м3 | 12,0 |
| 5 | Пробивка в ж/б плите перекрытия проёма 800 х 800 мм | шт | 1,0 |
| 6 | Заливка бетоном проёма 1,0 х 1,2 м в ж/б плите перекрытия | шт. | 1,0 |
| 7 | Устройство: засыпки полов инертными материалами h= 130 мм; армированной стяжки h= 50 мм из цементного раствора М100; покрытия пола из керамогранита | 100 м2 | 0,71 |
| 8 | Монтаж люка пола 800 х 800 мм | шт | 1,0 |
| 9 | Устройство перегородки в дверном проёме | 100 м2 | 0,017 |
| 10 | Установка блоков двупольных глухих во внутренних дверных проемах, 1,4 х 2,35(h) | 100 м2 | 0,033 |
| 11 | Устройство пандуса | 100 м2 | 0,015 |
| 12 | Устройство перегородок эл.щитовой согласно ПУЭ | м2 | 15,4 |
| 13 | Установка двери эл.щитовой | шт | 1,0 |
| 14 | Расчистка стен местами до 0,5 м2, грунтовка, окраска вододисперсионными красками | 100 м2 | 0,68 |
| 15 | Монтаж решётчатых конструкций перегородок стальных окрашенных h= 3,0 м (согласно Приложений № 1 и 2) | 100 м2 | 2,61 |

- Условия выполнения работ:

1.  В условиях действующего муниципального учреждения. Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня – не менее  8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение  продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с заказчиком.

2. Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами.

Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно- пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации заказчика.  Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены необходимым инструментом и средствами индивидуальной защиты.

- Отделочные работы должны вестись в соответствии с СНиП 3.04.01-87.

- При производстве отделочных работ должен соблюдаться необходимый температурно-влажностный режим помещения. Не допускается наличие сквозняков в помещениях.

- При устройстве отделочных покрытий должны быть соблюдены рекомендации производителей применяемых строительных материалов.

- Готовые покрытия должны иметь прочное сцепление с основанием.

- Устройство полов следует вести в соответствии с требованиями СП 29.13330.2011.

- Материалы, применяемые для отделки на путях эвакуации, должны отвечать требованиям СП 1.13130.2009.

- Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Подрядчик обязан в процессе производства представлять Заказчику:

-  акты приема-сдачи выполненных работ;

-  сертификаты на используемые строительные материалы;

-  накладные и счета-фактуры на материалы.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг):

Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию, на все применяемые материалы паспорта и сертификаты.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и объему гарантий:

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 2 года, с момента ввода в эксплуатацию объекта, а на материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей  в течение суток. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок - равный основному гарантийному сроку.

Директор школы